## Slide 1: 疫情智能识别飞行器报名汇报
团队成员：江榕煜 佟星宇 陈映李

## Slide 2
CONTENTS
05
04
03
02
01
团队分工
技术原理
设计方案
项目简介
项目背景

## Slide 3: 项目背景
国内外疫情形势、要求佩戴口罩的相关规定、相关研究应用
01

## Slide 4: 项目背景
全球疫情形势不容乐观
公共场合，佩戴口罩！
疫情

## Slide 5
中国
  阿里“ AI 防疫师”：于公共场所自动识别体温高、不戴口罩者，目前应用在旗下部分门店
  滴滴AI口罩识别算法：自动分析司机乘客是否佩戴了口罩，识别准确度可达99％
印度海得拉巴：警察部门将软件工具与整个城市安装的摄像机链接，以识别和标记未戴口罩的人员，并向州警察总部发送警报。接着，这将传递给巡逻人员，以跟踪骑行或步行的违规者
法国：使用AI检查人们在公共交通工具上是否佩戴口罩，但他们的目的不是识别或惩罚不戴口罩的个人，而是匿名统计数据，说明有多少百分比的人佩戴了口罩，以帮助当局预测COVID-19的未来形势，其做法也是出于对隐私保护的考虑
国内外相关研究

## Slide 6: 项目简介
自动巡逻、AI识别、精准喊话、实时控制、自动返航、实时回传
02

## Slide 7: 主体功能
实时控制
开发板实时向飞控发起移动指令
自动巡逻
给定巡逻范围后，飞行器自动巡逻并实时采集图像
无人操守
自动根据电量判断是否返航。返航时自动识别停机坪降落，无线充电
AI识别
由CNN筛选出未正确佩戴口罩的人脸，并对其判断性别和年龄
精准喊话
由语义合成模板根据性别年龄特征，实时合成提示音并喊话
实时回传
根据用户需要远程控制，实时回传作业现场图像

## Slide 8: 设计方案
总体方案、硬件设计、软件设计
03

## Slide 9
Intel平台开发板 AI-box
系统核心
PIXHAWK硬件生态
飞行控制
4G-LTE
远程通信
视觉识别自动回航降落+无线充电
无人操守
Unified fonts make reading more fluent.
Theme color makes PPT more convenient to change.
Adjust the spacing to adapt to Chinese typesetting, use the reference line in PPT.

## Slide 10: 软件工作：上位机
1
2
3
4
5
图像去抖滤波
等初步处理
使用口罩检测
模型检测行人
是否佩戴口罩
若为否，将未戴
口罩人脸截取处理
对处理后人脸提取
年龄性别等信息
使用讯飞语音SDK
将特征信息变为语音
使用功放实现喊话

## Slide 11: 软件工作
无人机
下位机

## Slide 12: 技术原理
目标识别原理、语音合成喊话原理、自动无线充电原理、移动通信
04

## Slide 13: 目标识别原理
模型：SSD网络
模型大小：4M
模型特点：属于目标检测中的one-stage方法。然后利用CNN提取特征后直接进行分类与回归，整个过程只需要一步，所以其优势是速度快。采用VGG16作为基础模型，然后在VGG16的基础上新增了卷积层来获得更多的特征图以用于检测。
性别年龄识别
模型：SSR-NET
模型大小：0.32M，轻量化，利于实时预测
模型特点：将年龄预测回归问题变为多分类问题；采用由粗到细策略,每个阶段仅执行部分年龄分类,任务量少； 解决了年龄量化问题,引入动态范围,允许年龄分段根据输入来进行平移和缩放。
人脸口罩识别

## Slide 14: 语音合成喊话原理
Text here
Text here
Text here
Text here
带语义UTF字符串
由识别出的对象特征
合成带有语义的通顺句子
讯飞语音合成
采用讯飞离线语音SDK方案
进行即时本地声卡语音合成
大功率音频功放输出
外置大功率D类功放
驱动喊话喇叭

## Slide 15: 自动无线充电原理
整流平衡充电
线圈吸收的电磁能量经整流模块输出直流电
经过Li-Po电池专用的充电板进行充电和电池保护
线圈对准
视觉识别停机坪上的“X”标志
在无人机的最下方，挂载无线充电的接收线圈
停机坪
在停机坪的中心下方，封装着无线充电的发射线圈，以及协同工作的驱动模块和电源

## Slide 16: 移动通信
本项目的主要依赖网络为建设成熟的4G蜂窝移动网络，满足实时图传的带宽需求
4G移动网络
采用ATK-M750模组通信方案，配合外置高增益有源天线，实现接入4G网络
ATK-M750
在AI-BOX上运行的Linux系统通过USB和UART接口与ATK-M750模组通信，并且采用RNDIS技术将模组映射为无线网卡来减少网络通信协议等带来的复杂度
RNDIS

## Slide 17: 团队分工
05

## Slide 18: 团队分工
陈映李
专业： 电子信息工程
特长： 软件算法设计
任务分工： 人脸特征识别（年龄、性别等），语义合成模板与语音合成 SDK，脸脸距离
江榕煜
专业： 电子信息工程
特长：硬件设计、嵌入式驱动开发
任务分工： 无人机飞行平台搭建，硬件模块设计（无线充电、电源板、 音频功放），4G 通信
佟星宇
专业： 人工智能与自动化
特长： 嵌入式开发，软件算法设计
任务分工： 口罩人脸识别模块，无人机自动路径规划，无人机降落控制

## Slide 19: Thanks for your attention!
江榕煜 佟星宇 陈映李